# CXA1019_Применение_Аналоги

http://web.quick.cz/i2c/taradio/bo_tu/cxa1019.html

Аналоги: CXA1031, CXA1191, CXA1619, KA22425, KA22426. У аналогов 1-й вывод следует подключить к земле.

Назначение:

| Микросхема CXA1019M/S представляет собой однокристальный радиоприемник с однополярным питанием. Микросхема позволяет создавать радиоприемники ЧМ и АМ диапазонов. Микросхема включает в себя ЧМ/АМ FrontEnd, ЧМ/АМ усилитель ПЧ, ЧМ/АМ детекторы и усилитель мощности. Микросхема выпускается в корпусах 2-х типов, рисунки которых показаны справа. |  |
| --- | --- |

Особенности:

Микросхема предназначена для установки в простые монофонические магнитолы и переносные радиоприемники. Встроенный УНЧ часто использоваться и для магнитофона. Электронное регулирование громкости

Предельно допустимые значения:

Напряжение питания, Vcc, 14 V Диапазон рабочих температур –10…+60 °C Температура хранения, Tstg, –55…+125 °C Максимально рассеиваемая мощность:корпус M 700 mW, S 1000 mW.

Рекомендуемыемые условия эксплуации, при 25°C:

Напряжение питания Vcc 2…7,5 V (M), 2…8,5 V (S)

Структура:

Назначение выводов и режимы:

| Pin | Обозначение | Напр. питания | Description | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M | S |  | Vcc=3V | Vcc=6V |  |  |
|  |  |  | FM | AM | FM | AM |  |  |
| 1 | 1 | RF | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Ripple Filter | Фильтр питания |
|  | 2 | GND | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | 3 | FM Discri | 2,2 | 2,7 | 4,9 | 5,4 | Phase shift circuit to connect to ceramic discriminator | Подключение внешних цепей частотного дискриминатора |
| 3 | 4 | NF | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | Negative Feedback | ООС УМ |
| 4 | 5 | Vol | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | Volume control | Подключение переменного резистора для электронной регулировки звука |
| 5 | 6 | AM Osc | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | AM local oscillation circuit |  |
| 6 | 7 | AFC |  |  |  |  |  | Варикап |
| 7 | 8 | FM Osc | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | FM local oscillation circuit |  |
| 8 | 9 | Reg Out | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | Regulator | Выход опорного напряжения |
| 9 | 10 | FM RF Out | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | Connect Radio Freq. tuning coil |  |
| 10 | 11 | AM RF In | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  | AM RF input to connect to bar antenna |
| 11 | 12 | n.c. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 13 | FM RF In | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 | FM RF amplifier circuit for FM RF input |  |
| 13 | 14 | GND | 0 | 0 | 0 | 0 | GND of F/E stage | Земля входных преобразователей |
| 14 | 15 | FM/AM F/E Out | 0.36 | 0.2 | 0.36 | 0.2 | AM/FM IF output pin to connect with IF filter | ПЧ выход для АМ и ЧМ диапазонов, подключается к ПЧ фильтрам |
| 15 | 16 | Band Select | 1,3 | 0 | 1,3 | 0 | FM/AM band switching | Переключение диапазонов, АМ - на землю, ЧМ - свободен |
| 16 | 17 | AM IF In | 0 | 0 | 0 | 0 | AM IF input |  |
| 19 | 18 | FM IF In | 0,35 | 0 | 0,85 | 0 | FM IF input |  |
| 18 | 19 | n.c. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20 | Tune Ind | 1,6 | 1,6 | 4,5 | 4,5 | FM/AM tuning indicator drive circuit |  |
| 22 | 21 | GND | 0 | 0 | 0 | 0 | GND of FM/AM IF and DET stage |  |
| 21 | 22 | AGC/AFC2 | 1.15 | 1,49 | 1.15 | 1,49 | AFC pin in W band, determines time constant of AGC in AM | Выход АПЧ для W(estern) диапазона, АРУ для АМ диапазона |
| 22 | 23 | AGC/AFC1 | 1.25 | 1,15 | 1.25 | 1,15 | AFC pin in J band, determines time constant of AGC in AM | Выход АПЧ для J(apan) диапазона, АРУ для АМ диапазона |
| 23 | 24 | Det Out | 1.25 | 1,0 | 1.25 | 1,0 | Detector Output | Линейный выход тюнера |
| 24 | 25 | AF In | 0 | 0 | 0 | 0 | Power Amp Input | Вход УМ |
| 25 | 26 | RF | 2,7 | 2,7 | 5,4 | 5,4 | Ripple Filter | Фильтр питания |
| 26 | 27 | Vcc | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | Power Supply | Питание |
| 27 | 28 | AF Out | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | Audio Freq. Output | Выход УМ |
| 28 | 29 | GND | 0 | 0 | 0 | 0 | Power Ground | Земля УМ |
|  | 30 | GND | 0 | 0 | 0 | 0 | Power Ground | Земля УМ |

Основные электрические характеристики:

|  | Параметр | Сим- вол | Условия измерения | Значение | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Min | Typ | Max |  |
| FM | Ток потребления | ID | Режим АМ, без сигнала режим ЧМ без сигнала | 5,0 7,0 | 8,5 11,0 | 12,0 15,0 | mA |
|  | Избирательность |  |  |  |  |  |  |
|  | ЧМ Mute |  |  |  |  |  |  |
|  | Ток стереоиндикатора |  |  |  |  |  |  |
|  | Усиление FrontEnd | Gv | VIN1=40 dBµV, 100 MHz, CW | 32 | 39 | 46 | dB |
| AM | Выходное НЧ напряжение | VD | VIN3=90 dBµV, 10.7 MHz kHz 22.5 kHz dev VD=1 kHz sine wave | 35 | 77,5 | 138 | mV (RMS) |
|  | Усиление FrontEnd | Gv | VIN1=60 dBµV, 1660 kHz, m=0 | 15 | 22 | 29 | dB |
| AF | Коэфициент усиления | Gv |  | 27 | 31,5 | 36 | dB |
|  | Выходная мощность | Po | Rl=8Ohm, THD=10%, f=1kHz | 0,4 | 0,5 |  | W |
|  |  |  | Примечание 0 dBµV=1 µV |  |  |  |  |

Схемы включения:

Сначала приведу типовые схемы включения, рекомендованные фирмой.

BPF — FM Band Pass Filter - полосовой фильтр. В диапазоне 88…108MHz рекомендуется применять FPWE8 фирмы Soshin Electric Co., Ltd CF1 — AM 455kHz CF - керамический полосовой фильтр. Рекомендуется применять SFU-455B фирмы Murata Mfg. Co., Ltd. или BFCFL-455 фирмы TOKO Co., Ltd. CF2 — FM 10,7MHz CF - керамический полосовой фильтр. Рекомендуется применять SFE10.7MA5 фирмы Murata Mfg. Co., Ltd. CF3 — FM Discriminator - фильтр-дискриминатор. Рекомендуется применять CDA10.7MC1 фирмы Murata Mfg. Co., Ltd, или установить контур - FM Discriminator, параметры которого приведены ниже. T1 — IFT AM 455kHz Intermediate Frequense Transformator - трансформатор ПЧ В качестве КПЕ рекомендуется применять HU22124N700 фирмы TOKO Co., Ltd. или PVC2LXT16B фирмы Mitsumi Electric Co., Ltd. Типовые намоточные данные

| AM OSC | Провод 0,06мм |
| --- | --- |
|  | f (kHz) | L (µH) обмотка 1-3 | Q обмотка 1-3 | Количество витков |
|  |  |  |  | обмотка 1-3 | обмотка 4-6 |
|  | 796 | 270 | 125 | 107 | 29 |
| Рекомендуемые трансформаторы L-5K7H5 R12-1684X, Mitsumi Electric Co., Ltd. или 7TRS-8441 TOKO Co., Ltd. |

| AM IFT | Провод 0,07мм |
| --- | --- |
|  | C, pF обмотка 1-3 | Q обмотка 1-3 | Количество витков |
|  |  |  | обмотка 1-2 | обмотка 2-3 | обмотка 4-6 |
|  | 180 | 90 | 111 | 35 | 7 |
| Рекомендуемые трансформаторы 21K7H5 R12-8558A, Mitsumi Electric Co., Ltd. или 7MC-7789N TOKO Co., Ltd. |

| FM Discriminator | Провод 0,1мм |
| --- | --- |
|  | C, pF обмотка 1-3 | Q обмотка 1-3 | Количество витков |
|  |  |  | обмотка 1-3 |  |  |
|  | 82 | 95 | 111 |  |  |
| Рекомендуемый трансформатор(?) 119ASC-12200Z, TOKO Co., Ltd. |

|  | FM RF | FM OSC |
| --- | --- | --- |
|  | Даметр катушки, мм | Провод | Даметр катушки, мм | Провод |
|  | 4 | 4,5, 0,6мм | 4 | 3,5, 0,6мм |

| Магнитная антенна | f (kHz) | L, (µH) | Количество витков |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B |
|  | 796 | 650 | 91 | 20 |

Практические схемы:

Эта схема применяется в простых носимых монофонических магнитолах.

Рисунок 1

Схема представляет собой двухдиапазонный приемника, выполненного на микросхеме CXA1019S. Параметры на АМ диапазоне можно значительно улучшить, заменив конденсатор C11 в цепи ПЧ АМ на пьезокерамический фильтр. Переключение микросхемы из режима ЧМ в режим АМ осуществляется замыканием вывода 16 на общий провод переключателем S1.2. Переключатель диапазонов на 3 положения, что позволяет при помощи группы S1.1 подключать к внутренней магнитной антенне внешнюю. В этой схеме применено обычное регулирование громкости и не применяется АПЧ.

Другая схема, приведена на рисунке 2, применяется в массовых малогабаритных радиоприемниках

Рисунок 2

Эта схема радиоприемника, реализована на микросхеме СХА1019M. Схема включения отличается от схемы приведенной на рисунке 1 следующим образом: на схеме показано включение цепи автоподстройки частоты; при этом используется встроенный в микросхему варикап; регулирование громкости производится электронным способом; в диапазоне АМ увеличена избирательность, за счет установленного дополнительного пьезофильтра; на схеме показан способ подключения светодиодного измерителя уровня принимаемого сигнала. Немного об элементах. L1 и L2 содержат по 4, а L3 - 3 витка провода диаметром 0,51 мм на оправке 4,5 мм. На некоторых выводах напряжение меняется в процессе настройки, следующим образом: на выводе 23 (напряжение АРУ), при настройке на мощную станцию, напряжение повышается до 1,6 В; на выводе 22 (напряжение АПЧГ), при настройке на станцию с низкочастотной области в высокочастотную, напряжение сначала увеличивается до 2 В, а затем плавно уменьшается до 0,5 В. Такое напряжение можно проконтролировать, если цепь АПЧГ не подключена, как показано на рисунке 2.5; на выводе 24 (выход НЧ сигнала тюнера) напряжение так же меняется, синхронно напряжению на выводе 22, но такое изменение не используется; на выводе 5 (управление уровнем выхода НЧ сигнала тюнера) для перевода тюнера в режим молчания (Mute) подается положительный потенциал; при этом ограничение производится плавно, что используется при электронной регулировке уровня громкости. Среди любительских конструкций часто встречается приемник, в котором реализован только ЧМ диапазон, в этом случае ряд деталей, относящихся к АМ диапазону не устанавливаются, а резистор с вывода 15 микросхемы просто подключен к общему проводу. Конструкция упрощается, если заменить контур квадратичного детектора (вывод 3) на пьезокерамический резонатор-дискриминатор, как на схеме, изображенной на рисунке 2.