УНЧсАвтоБалНуля

Принципиальная схема усилителя рис.1. Усилитель выполнен по схеме инвертирующего усилителя с входным буфером, в качестве буфера могут использоваться операционные усилители: LM833, TL072, LM6172, OPA2134.

рис. 1 (крупнее)

На второй половине микросхемы собран интегратор системы балансировки нуля на выходе усилителя. В схеме можно использовать микросхемы LM3886 или LM3876, если применяется LM3876, перемычка между выводами 1 и 5 на печатной плате не ставится. Катушка индуктивности L1 намотана поверх резистора R10 проводом 0,6 мм в эмалевой изоляцие, и содержит 12 витков.

Печатная плата усилителя рис. 2 (вид со стороны деталей)

рис. 2

Рисунок печатной платы в формате Sprint-Layout 4.0

Схема блока питания рис. 3

рис. 3