15АС-208_пассивный изл

http://ldsound.ru/15-as-208/

# 15 АС-208

Изготовитель: Бердский радиозавод, выпуск с 1979 года.

Технические характеристики:

2-х полосная АС с пассивным излучателем

Диапазон воспроизводимых частот: 63 (-11 дБ) – 20000 Гц

Чувствительность: 83 дБ

Номинальная электрическая мощность: 15 Вт

Номинальное электрическое сопротивление: 4 Ом

Частота раздела фильтра: 4500 Гц

Используемые излучатели:

НЧ: 25 ГДН-3-4 (15 ГД-14)

ПИ: 180х80 мм (пластмасса)

ВЧ: 5 ГДВ-1-6 (3 ГД-31)

Размеры корпуса (ВхШхГ): 335х210х110 мм

Масса: 6 кг

Описание:

Корпус выполнен из фанеры отделанной шпоном ценных пород дерева толщиной около 12 мм. Внутренний объем 3,6 л, чистый рабочий – около 2,5 л. Внутри корпуса нет никакого демпфирующего или заполняющего материала.Динамики НЧ и ВЧ расположены друг над другом и сдвинуты каждый в разную сторону. Передняя панель закрывается пластмассовой накладкой, которая служит защитой и в декоративных целях. На ней, в верхнем углу имеется марка данной АС.

Под динамиками расположен пассивный излучатель в форме прямоугольника со скругленными краями в виде усеченного конуса, который настроен на частоту 80 Гц. Подвес пассивного излучателя, изготовленный из поливинилхлорида, закреплен своим наружным краем на металлическом фланце. Масса пассивного излучателя и гибкость обеспечивают его оптимальную настройку.

Они, как оказалось, неплохо сбалансированы с завода.
Но есть нюанс – плавный завал, к краям диапазона.
Расчёт был таков, что регулировки “тембров”, электрофона “Вега” попадают как-раз, по этим спадам.
По настройке АЧХ, добавил эквалайзером 3 Дб на 2 кГц и 6 Дб на 16 кГц, стыковка с сабвуфером, в районе 110 Гц.
В острой направленности 3гд-31, есть одно важное преимущество – это практически, полное отсутствие отражения от поверхностей окружения.
Качество сборки корпусов, действительно, не очень хорошее, свои, пришлось буквально заново собирать.
Но за счёт небольших размеров, достаточно крепкий.
Решётки там нужны, напрямую влияют на АЧХ.
Для решёток, можно найти тонкую, чёрную ткань и аккуратно заправить в маленькие щели между решёткой и корпусом.
Свои отмыл,натёр силиконом, оставил “ретро-стиль” так-сказать.

Она такая же, как, например, в 10МАС: НЧ – напрямую, ВЧ – фильтр 2-го порядка.

НЧ – напрямую, плюсом к плюсу.

ВЧ – фильтр 2-го порядка, R – 8,2 ом, С – 2 мКф, L- 0,25 мГн, плюсом к плюсу на 3 гд – 31.

# 15АС-208

# https://audioart.ru/akusticheskie-sistemy/akustika-sssr/15as-208/

Поизводство: Бердский радиозавод. Выпуск с 1979 г.

По другому Госту – 15АС-408

Цена 75 руб.
Комплектовались с  “Вега-108-стерео”

Вега-108

и так же продавались отдельно.

15АС-408 это оригинальная полочная двухполосная акустическая система с пассивным излучателем.
Технические характеристики:
2-х полосная АС с пассивным излучателем
Диапазон воспроизводимых частот: 63 – 20000Гц
Неравномерность частотной характеристики около 15дБ.
Звуковое давление: 1 Па
Чувствительность: 83дБ
Номинальная электрическая мощность: 15Вт
Предельная шумовая мощность: – 25Вт
Номинальное электрическое сопротивление: 4Ом
Комплект динамиков: 25ГДН-3-4; 5ГДВ-1-8 (15ГД-14,3ГД-31)
Частота раздела фильтра: 4500Гц
Частотой настройки пассивного излучателя: 80Гц.
Габариты: 335x210x110 мм.
Масса: 8кг

Корпус выполнен из фанеры.  Внутренний объем 3,6 л, чистый рабочий – около 2,5 л. Шпон ценных пород дерева и покрыт лаком.
Боковые стенки имеют толщину 12мм, передняя – 13мм, задняя – 10мм. Внутри корпуса нет никакого демпфирующего или заполняющего материала.

Передняя панель закрывается пластмассовой накладкой с защитными решетками для динамических головок и пассивного излучателя. На пластмассовой вставке в верхнем углу нанесена надпись «15 АС-408». Пластмассовая панель крепиться к передней панели неразборного ящика 6 шурупами, закрытыми круглыми заглушками.
Передняя панель углублена на 11мм, на ней размещены динамики ВЧ и НЧ друг над другом со смещением в разные стороны и пассивный излучатель.
Под динамиками находится пассивный излучатель в форме прямоугольника 180 х 80 мм со скругленными краями в виде усеченного конуса высотой 40 мм, с частотой настройки 80Гц. Корзина штампованная из стали толщиной 1 мм. Его прямоугольный диффузор сделан из пластмассы, и подвешен на резиновый подвес выпуклой формы. Подвес имеет прямоугольную же рамку из пористой резины. Внутри нижняя часть диффузора имеет своеобразную гофрированную центрирующую шайбу. Сверху на излучатель также приклеен  поролон.

Пассивный излучатель крепится 4 шурупами на герметизирующей прокладке из поролона.
В АС 15АС-408 используются 2 головки: НЧ 15ГД-14 (25 ГДН-3-4) и ВЧ 3ГД-31 (5 ГДВ-1-6). Динамики изготовлены на Бердском радиозаводе. К корпусу прижимаются через герметизирующие резиновые прокладки при помощи четырех шурупов.
На передней стенке внутри корпуса расположена плата фильтров, в котором использованы катушка без сердечника. Конденсатор МБГО, резистор ПЭВ-7,5. Крепление платы фильтра, также выполнено 4 шурупами.
Внизу задней стенки имеется отверстие, через которое проходит соединительный шнур для подключения к усилителю со стандартным разъемом ОНЦ-ВН-1-2/16-В.
В верхней части задней стенки имеются петли для повешения акустики на стену.

_____________________________________________________________________________

# 15 ГД-14, он же 25 ГДН-3

# https://audioart.ru/dinamiki/dinamiki-sssr/15-gd-14-on-zhe-25-gdn-3-4/

Низкочастотный динамик с не экранированной магнитной цепью. Корзина – литье под давлением из алюминиевого сплава. Выпускался в двух модификациях, – 4 Ом (25 ГДН-3-4) и 8 Ом (25 ГДН-3-8).

Старое обозначение 15 ГД-14. По новому обозначению 25 ГДН-3-4 и 25 ГДН-3-8, где последняя цифра это сопротивление.

Делало их ПО «Вега», г. Бердск.

15 ГД-14, 4 Ом (25 ГДН-3-4) и 8 Ом (25 ГДН-3-8)

Тех. характеристики:

Диапазон воспроизводимых частот: 50 – 5000 Гц

Неравномерность АЧХ: 14 дБ

Чувствительность: 85 дБ

Сопротивление: 4 и 8 Ом

Рабочая мощность: 15 Вт

Паспортная мощность: 25 Вт

Долговременная мощность: 30 Вт

Кратковременная мощность: 70 Вт

Коэффициент гармоник при подводимой мощности на частотах:

125 Гц: 7%

200 – 630 Гц: 5%

1000 – 2000 Гц: 3%

Частота резонанса: 55 Гц (±10 Гц)

Полная добротность: 0,5 (±0,1)

Эквивалентный объем: 8 л.

Размеры: Ø125х76 мм. Вес: 2 кг.

15-ГД-14 АЧХ

Ферритовый магнит К110х45х16 мм. Керн диаметром 24,45 мм.

Верхний фланец с отверстием диаметром 27,45 мм.

Высота воздушного зазора 7 мм. Его радиальная ширина 1,5 мм. Индукция в зазоре 0,95 Тл.

25 ГДН-3

Подвижная система 4 Ом:

Звуковая катушка, – ПЭТВ-1 диаметром 0,224 мм, намотка двухслойная, в первом слое 47 витков, во втором – 46, высота намотки 12,3 мм. Высота катушки 22,5 мм, внутренний диаметр 25,4 мм, внешний (с намоткой) 26,5 мм.

Подвижная система 8 Ом:

Звуковая катушка, – ПЭВТ-1 диаметром 0,224 мм, намотка двухслойная, в первом слое 61 витков, во втором – 56, омическое сопротивление 6,7 ±0,4 Ом. Высота катушки 22,5 мм, внутренний диаметр 25,4 мм, внешний (с намоткой) 26,6 мм.

Диффузор из бумаги с пропиткой. Подвес из резины, подклеиваемый к внешнему краю диффузора. Центрирующая шайба из ткани с пропиткой. Колпачок бумажный.

# 3 ГД-31 он же 5 ГДВ-1-8

Высокочастотный динамик. Рама – штамп стали.

3-ГД-31

Делало их ПО «Вега», г. Бердск.

В новом наименовании динамик называется 5 ГДВ-1-8. Старое наименование 3 ГД-31.

Тех. характеристики:

Диапазон частот: 2800 – 20000 Гц

Неравномерность АЧХ: +- 7 дБ

Чувствительность: 90 дБ

Коэффициент гармоник на частотах 4000 – 10000 Гц: 2,5%

Сопротивление: 8 Ом

Рабочая мощность: 3 Вт

Паспортная мощность: 5 Вт

Долговременная мощность: 8 Вт

Кратковременная мощность: 15 Вт

Вес: 400 г.

3-ГД-31 АЧХ

Магнитная система:

- Кольцевой ферритовый магнит марки М16БА190, размеры К60х25х9 мм;

- Керна диаметром 11,9 мм;

- Верхнего фланца с отверстием диаметром 13,3 мм

- Высота воздушного зазора 3 мм, радиальная ширина 0,7 мм, индукция в зазоре 0,95 Тл.

Подвижная система:

Звуковая катушка – ПЭВТЛ диаметром 0,09 мм. Намотка двухслойная, число витков 61, в первом слое 31 виток, во втором 30. Высота намотки 3,9 мм, омическое сопротивление 7 Ом.

Каркас катушки изготовлен из бумаги. Высота звуковой катушки 5,4 мм, внутренний диаметр 12,3 мм, внешний (с намоткой) 12,9 мм.

Диффузор из бумаги.

3-ГД-31 динамик

# 10 ГД-35, он же 6 ГДВ-6-16 и 6 ГДВ-6-25

Массовый ВЧ динамик. С пластинниковым диффузором и ужасной АЧХ. Предназначался для пользования в АС высшей группы сложности! Выпускается в двух версиях, – с сопротивлением 16 Ом и 25 Ом.

Не всегда, с задней стороны использовался алюминиевый колпак.

10 ГД-35

Делали его в СССР множество заводов:

- ПО «Радиотехника», г. Рига;

- Зеленчукский завод “Спираль”;

- Прикарпатский радиозавод, г. Ивано-Франковск.

10-ГД-35 АЧХ

Это АЧХ из паспорта, реально замеренный единичный экземпляр, и справочника.

Не стоит доверять приведенным выше АЧХ. По сути все головки, из серии – 6 ГДВ-6, 6 ГДВ-7, 6 ГДВ-9 были из “одной бочки”. Но производились множеством заводов. И изменения в них были даже на уровне материалов применяемых в куполах. Не говоря уже про все другое. Что было на складе, то и ставили. Да и время внесло огромные коррективы. Они и раньше то были откровенно плохого качества. А теперь еще все рассохлись -деформировались.

Тех. характеристики:

Диапазон частот: 5000 – 25000 Гц

Неравномерность АЧХ: не более 12 дБ (ну да!)

Чувствительность: 91 дБ

Коэффициент гармонических искажений: 2% (как им это удалось?)

Сопротивление: 16 и 25 Ом

Паспортная мощность: 6 Вт

Кратковременная мощность: 10 Вт

Частота резонанса: 2900 – 3600 Гц

Вес: 1 кг.

Звуковая катушка (для 16 Ом), – ПЭВЛ диаметром 0,080 мм.  Намотка двухслойная, общее число витков 45, в первом слое 23 витка, во втором 22. Высота намотки 2,5 мм. Каркас катушки изготовлен из бумаги толщиной 0,070 мм. Высота катушки 4,5 мм, внутренний диаметр 25,4 мм, внешний (с намоткой) 25,95 мм.

Купольная диафрагма с подвесом из полиэтилентерефтолата.

Магнитная цепь:

- ферритовый магнит размером К85х35х15 мм;

- керн диаметром 25 мм;

- фланец с отверстием диаметром 26,6 мм

- высота воздушного зазора 2,7 мм, ширина 0,8 мм, индукция в зазоре 1,4 Тл.

10-ГД-35 Динамик

# 10 ГД-35Б, он же 10 ГДВ-2-16

ВЧ динамики с пластинниковым диффузором. Еще одна модификация ВЧ динамика и серии  6 ГДВ-6-16
Выпускались ПО «Вега», г. Бердск.

10 ГДВ-2 16

10-ГДВ-2-16-АЧХ

Не стоит доверять справочной АЧХ. Она скорее всего будет совсем другой. Они и раньше то были плохого качества. А теперь еще все рассохлись -деформировались.

Тех. характеристики:

Диапазон частот: 5000 – 25000 Гц

Неравномерность АЧХ: не более 12 дБ

Чувствительность: 91 дБ

Коэффициент гармонических искажений: 2% (как им это удалось?)

Сопротивление: 16 Ом

Паспортная мощность: 6 Вт

Кратковременная мощность: 10 Вт

Частота резонанса: 2900 – 3600 Гц  Вес: 1 кг.

Звуковая катушка, – ПЭВЛ диаметром 0,080 мм.  Намотка двухслойная, общее число витков 45, в первом слое 23 витка, во втором 22. Высота намотки 2,5 мм. Каркас катушки изготовлен из бумаги толщиной 0,070 мм. Высота катушки 4,5 мм, внутренний диаметр 25,4 мм, внешний (с намоткой) 25,95 мм.

Купольная диафрагма с подвесом из полиэтилентерефтолата.

Магнитная цепь:

- ферритовый магнит размером К85х35х15 мм;

- керн диаметром 25 мм;

- фланец с отверстием диаметром 26,6 мм

- высота воздушного зазора 2,7 мм, ширина 0,8 мм, индукция в зазоре 1,4 Тл.