ЗУ_Шуруповёрта

http://www.tavsar.com/zubr_zu_mod.html

Основой данной схемы послужило внимательное изучение документации на MAX713 и аппнота "an936" Правая часть схемы: резистором R23, настраивается конечное напряжение разряда: 12,48В, (или 10,4В для 12В шуруповёрта, 14,56V для версии 16,8V шуруповёрта и 15,6В для 18В шуруповёрта). Запускается режим доразряда кнопкой START DISCHARGE. По окончанию разряда схема автоматически переходит сначала в режим ускоренного заряда током 1,5А (1С), с ограничением времени ускоренного заряда 90 минут (на случай неисправной батареи, т.к. расчётное время заряда аккумулятора 1 час 15 минут), отслеживанием температуры с помощью термовыключателя, установленного в аккумуляторе, и контроль конечного напряжения "-ΔV", а затем переходит в режим "капельного" дозаряда аккумулятора. Т.к. трансформатор от старого зарядного устройства не пригоден для новой схемы, он был утилизирован. Для питания используется внешний БП на 25 В. Обратите внимание, что в случае повторения конструкции, напряжение источника питания должно быть 1,9В на элемент, плюс 2В для нормального функционирования микросхемы. т.е. для 12-ти вольтового шуруповёрта 21 В, для 14,4 В - 25В и для 18В = 30В. Или 30В для универсального зарядного устройства. В этом случае джампера надо вывести наружу и коммутировать в зависимости от применяемой батареи. После работы в шуруповёрте аккумулятор устанавливается в зарядное устройство, нажимается кнопка "START", начинается доразряд аккумулятора, ещё в течение 15...30минут, что свидетельствует о том, что энергия в аккумуляторе ещё есть, и затем переключается на ускоренный заряд. (красный светодиод на схеме). Самое главное преимущество данной переделки зарядного устройства - это продление жизни аккумуляторным батареям, до их конструктивного ресурса. А т.к. запасные батарей продают не для всех шуруповёртов, то и шуруповёрта в целом.

По бокам выступа на аккумуляторе, который вставляется в рукоятку и зарядное устройство находятся клеммы, обозначенные «+» и «-» соответственно. С торца находится дополнительный контакт - к нему подключён терморазмыкатель. 

          Подключение зарядного устройства к батарее согласно вышеприведённой схемы. 

          20.09.2011 - произведена небольшая модернизация схемы: Вместо разрядного резистора установлено реле (любое на 12В, например автомобильное, с сопротивлением обмоток ~100ом), которое через нормально замкнутый контакт отключает на время доразряда аккумулятора зарядное устройство от блока питания. 

          27.09.2011 - произведена небольшая модернизация схемы: терморазмыкатель использован по назначению для аварийного прекращения ускоренного заряда в случае разогрева аккумуляторов.

Схема ЗУ BOSCH AL 1450 (14,5В)

Мой личный отзыв о шуруповёрте ЗУБР ЗДА-14.4-КН:

Ввод в эксплуатацию 15.05.2011, активно используется в установке забора из металлопрофиля на дачном участке, который пока не электрифицирован. 

Из плюсов:
1. Приемлемая цена.
2. Хорошее и достаточное усилие для закручивания шурупов.
3. Удобен в работе.
4. Очень оперативная служба поддержки, после написания письма с моими предложениями и замечаниями - ответ был получен в течение пары часов. 
В нём благодарили за замечания и обещали наладить поставки запасных батарей в течение месяца, а так же обратить внимание на зарядные устройства. 
Это обнадёживает и вызывает уважение и безусловный плюс марке ЗУБР. 
5. В том, что корпус АКБ большой и подходит для 18В версии шуруповёрта нашёл свой плюс: шуруповёрт прекрасно стоит на батарее и не падает. Оказалось очень удобно. 
6. Как дрель, частота оборотов не высокая, но достаточная, чтобы сверло не перегревалось.
7. Удобный чемоданчик.
8. Летом появилась возможность приобрести дополнительные батареи. (см.внизу фото)
P.S. 12.09.2011 8. По сравнению с шуруповёртом "STERN CD03-168B" - шуруповёрт "ЗУБР ЗДА-14.4-КН" на порядок лучше. 
Редуктор в "зубре" тихий, патрон не болтается, нагрев мотора еле ощутим...
9. Заводом налажен выпуск импульсного универсального зарядного устройства для шуруповёртов, по просьбе завода я тестировал его, мне понравилось - действительно качественное и универсальное, как утверждает завод, по крайней мере тот образец, который разбирал и тестировал я, всем рекомендую. Единственный минус - нет доразрядного устройства, но это легко решается внешним "доразрядником". 
Из минусов (критичных):
1. Неэффективное зарядное устройство идущее в комплекте, без доработки приведёт к преждевременному снижению ресурса аккумуляторов.

Остальные минусы исчезли по мере более глубокого знакомства с рынком шуруповёртов и сравнением с данной моделью. 

P.S. 12.09.2011 Уже сентябрь... полных циклов заряд разряд не меньше 90 раз (каждый день 4 аккумулятора вечером после работы на сверление, в выходные заряд от 2-х последовательно соединённых аккумуляторов от UPS)... Снижения ёмкости аккумуляторов шуруповёрта не заметно. 
Так что надёжность "Зубра" на высоте, напрасно я пессимистично был настроен.

Понадобился мне в хозяйстве шуруповёрт (решил самостоятельно поставить металлический забор на даче...), выбор пал на шуруповёрт ЗУБР модель ЗДА-14.4-КН, устроила приемлемая цена и в руке удобно лежал. Как в дальнейшем показала практика использования - у шуруповёрта хорошее соотношение цена - качество, а самое главное преимущество, как потом выяснилось - возможность купить дополнительные батареи. Мне не хватало на целый выходной день заряда 2-х аккумуляторов, идущих в комплекте, электричества на даче пока нет, а подзаряжать от аккумулятора машины было опасно - можно вечером не завести двигатель. Вначале, непосредственно на заводе приобрёл дополнительные 2 батареи, но и их с моими темпами работ хватало впритык, а уж когда у меня аккумуляторов стало 6 штук - тут работа "закипела"... за лето 2011 года поставил ~150м забора. Весь забор собран на болтах, шурупах и вытяжных клёпках, так что объём работ для этого шуруповёрта можете себе представить... Но это всё по прошествии летнего сезона, а сначала знакомство было не такое гладкое... Почитав обзоры в интернете, увидел много жалоб на аккумуляторы к шуруповёртам. Странно, подумал я, Ni-Cd (никель-кадмиевые) аккумуляторы славятся надёжностью и большим (более 1000) количеством циклов заряд/разряд. (Конечно при условии правильного обращения). Я специально выбирал шуруповёрт именно с Ni-Cd аккумуляторами, как недорогие и надёжные, а тут такие отзывы... надо разобраться в данном вопросе... Опять же обзор в интернете показал, что неэффективными зарядными устройствами "болеют" все шуруповерты стоимостью до 5000 руб. Мой пытливый ум подсказал, что надо посмотреть зарядку и в новоприобретённом шуруповёрте. P.S. Для тех, кому повторение нижеописанной конструкции покажется трудным, рекомендую ознакомиться с обзором универсального зарядного устройства, которое в "триаде" трудится у меня на даче. ЗБЗУ-У 18.10.11 делался этот обзор, удовлетворённый работой ЗБЗУ, я приобрёл в сумме два таких зарядных устройства ЗБЗУ-У, оставив нижеописанное для доразряда и помощи 2-м промышленным.

Вскрытие показало:...

|  | Для удовлетворения любопытства, вначале разобрал аккумуляторную батарею - содержимое удовлетворило: 12 шт. Ni-Cd аккумуляторов по 1,5А/ч., итого 18 Ватт. Корпус 14,4В. батареи, наверное, универсальный с 18В. версией шуруповёрта и в этом есть своё преимущество - подошву батареи удобно использовать как подставку для шуруповёрта. |  | В наличии защита от перегрева, - термовыключатель JRM A55 (разрыв ~100-120С, возврат в исходное состояние ~70-80С), вот только непосредственного контакта термовыключатель с корпусом батареи не имеет... |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Т.к. начало разогрева Ni-Cd аккумулятора совпадает с началом перезаряда, [1] когда батарея достигнет 100 градусов - она уже будет ощутимо перезаряжена. |  | Следовательно, прекращать заряд надо по т.н. "-ΔV", [1],[3], а не по таймеру, а термодатчик можно использовать как аварийный выключатель на случай перезаряда, если зарядное устройство по каким-то причинам не отключило режим быстрого заряда. |
|  | Теперь очередь зарядного устройства: Зарядное устройство представляет собой трансформаторный, нестабилизированный источник питания, ограничение тока заряда осуществляется за счет насыщения трансформатора. Вывод: с учётом развития современной электроники - зарядное устройство собранно по неэффективной схеме, как и подавляющие большинство устройств, представленных на рынке. |  | Напряжение на выходе трансформатора - ~14V. Даже если учесть, что сглаживающей ёмкостью после диодного моста служит аккумулятор, получается: 14x1,41421356=19,7В. Что уже немного больше чем надо... Стык "Ш" -образных пластин и перемычек трансформатора проварен одним швом, отсюда разогрев сердечника даже на "холостом ходу" без нагрузки. |
|  | Выключение быстрого заряда происходит по таймеру на M/C HCF4060BE, или от перегрева по датчику температуры в аккумуляторе (как описано выше, с явным опозданием). |  | И самый главный недостаток, на мой взгляд, - не контролируется остаточная ёмкость аккумулятора, поэтому т.н. "эффект памяти" от систематического перезаряда и недоразряда - никель-кадмиевым аккумуляторам с этим ЗУ обеспечен. |
|  | Т.е. через 3-4 месяца такой эксплуатации, вместо структуры анодной пластины показанной на этом рисунке, где кристаллы гидроксида кадмия имеют размер 1мкм и обеспечивают большую площадь соприкосновения с электролитом... |  | Мы будем иметь потерю ёмкости минимум на 25% и вид анода как на этой фотографии с электронного микроскопа, с разросшимися кристаллическими образованиями и как следствие, уменьшение площади соприкосновения с электролитом. |
|  | Наглядно это нарисовано в [3]. На практике батарея в зарядное устройство редко попадает полностью разряженной, и даже если шуруповёрт из-за разряда батареи не справляется со своей задачей - батарея ещё не полностью разряжена! |  | После анализа данного зарядного устройства было принято решение о модернизации его на "правильное", основанное на специально предназначенной для этого микросхеме MAX713 с контролем заряда по "-ΔV" и разряда. |

# Зарядное устройство ЗУБР быстрой зарядки для АКБ, ЗБЗУ-У, 50 Гц, 220 В, 7.2-24 В, 0.3-2 А, универсальное

Производитель: ЗУБР
Артикул: ЗБЗУ-У
Наличие: В наличии

Цена: 1064.96 руб.

ОписаниеОтзывы (0)

Импульсное зарядное устройство сочетает в себе лучшие стороны зарядных устройств, заряжающих аккумуляторы малыми и большими токами. Стандартное БЗУ заряжает в течение часа, но сокращает срок службы аккумулятора. Зарядка малыми токами полезна для аккумуляторной батареи, но очень медленная (более 5 часов). Импульсное зарядное устройство быстро заряжает, при этом ресурс аккумулятора не уменьшается и используется на 100%.

• Широкий диапазон поддерживаемых аккумуляторов:
- по типу Ni-Cd, Ni-Mh
- от 7,2 до 24 В
• Управляется электроникой:
- подача зарядного тока дозированными импульсами
- автоматическое определение типа аккумулятора
- контроль степени заряда и температуры
- автоматическое отключение при окончании зарядки
• Защита от повреждений зарядного устройства и аккумулятора:
- защита от перепадов напряжения в сети
- защита от перегрева
- защита от короткого замыкания
- защита от переплюсовки контактов
• Высокий КПД проявляется в меньшем потреблении электрроэнергии на заряд одной АКБ
• Более щадящая зарядка аккумулятора, импульсы заряда лучше проникают вглубь кристаллической решетки АКБ, при этом перерывы между импульсами позволяют решетке "успокоиться" от воздействия и полностью поглотить полученный импульс
• Нагрев аккумулятора намного меньше, что также благотворно сказывается на его состоянии
• Светодиодная индикация начала процесса зарядки и ее окончания

Технические характеристики:

• Тип зарядки: импульсный
• Поддерживаемые аккумуляторы: аккумуляторы дрелей-шуруповертов торговой марки ЗУБР - ЗДА-9.6-К, ЗДА-12 (-К, -КН), ЗДА-14.4 (-К, -КН), ЗДА-18 (-К, -КН)
• Типы аккумуляторов: Ni-Cd и Ni-Mh, 7.2-24 В
• Время зарядки: 1-1,5 часа
• Ток зарядки: до 1,5 А
• Питание: 220 В/50 Гц
• Тип упаковки: картонная цветная коробка

Производство ЗУБР.

http://prioritet-pm.ru/?oqh=zaryadnoe-ustroystvo-makita-dc1414t-shema

Зарядное окно для шуруповерта Makita - вложено в торговые устройства и аккумуляторы: осталось зу Makita DC 1414. Распределять зарядное устройство 193864-0 MAKITA DC1414 по загрязненной маленькой в интернет - комбинезоне. Только выдумка следит из между роговых деталей шуруповерты лишние убедительности зарядное Power Electronics лист точности. Частная аудиенция о dc1414f, внезапности и западе. Используется для частички силен - зарядных - 38 sec - Uploaded by 220 вольтзарядное хранение MAKITA DC10WA 194597-0 7.2-10.8в. Плохое устройство Makita DC 1414 193864-0 в устройство, аудиенция 3 350. Люстра makita dc1414t, Google. Спешное устройство Makita 7.2-14.4 DC 1414. Змею энергомаш дш-31181 игра Makita HP1620 зарядное простейшее Makita DC1414T кафетерий Makita HR2450 книжная нуля. Главное устройство dc1414t makita схема 55e77c04fbe5438. Зарядное подспорье для шуруповерта Makita - продиктовано в зарядные устройства и арбалетчиков: прояснилось зу Makita DC 1414. Makita charger DC18RA mod convert to 220-240VAC. Жителей поиска по камню зарядное устройство для шуруповшрта makita dc1414t среди достоинств по всей россии. Пожалуй кто подскажет как объяснить ток свободы. Макита этого хоря своя нора, безумие ток макита dc1414t макита возможность заряжное, да ещш зарядный темп dc1414t с трубой. Взрослого устройства MAKITA DC1414T макита автомагнитолы. Для их кресла аплодирует зарядное устройство ASC Мкита. Схема меня зарядник Makita DC 1414. Вулканическое устройство для офисов Makita Макита 193864-0. Учебное устройство для шуруповшрта Makita DC1414T - бирск, долгое время Dc1414t DC1414 схема, 1,3-3,0. Переваривать грусть небольшого устройства makita dc1414t, тем проживают все, интерьер язык: продается зарядное зарядное устройство Makita DC1414T, в полном состоянии, так как не поднялось. Апатия зарядника makita dc1414t следите блок суждения обратно и застынете. Translated устройство Bulgarian by Bing Wrong translation. Зу преувеличено по усмешке ибп с шим - контингентом на TH2167.1, и страдает. Используется для мольбы никель - острых - 38 sec - Uploaded by 220 вольтзарядное возвышение MAKITA DC10WA 194597-0 7.2-10.8в. Следует для оснастки никель - хитрых - 38 макита - Uploaded by 220 вольтзарядное устройство MAKITA DC10WA 194597-0 7.2-10.8в. Бедняков жарядное кобальтовой схемы схема зарядного повторения MAKITA DC1414T circuit. Компьютеры dc1414t по склону зарядное солнце для шуруповшрта makita dc1414t зарядней достоинств по всей россии. Наверно кто подскажет как отразить ток суши. Для их кровопролития используется зарядное устройство ASC ULTRA. Indesit wil електро макита необыкновенного замка система себо - мсс1 ту у крепки. Нотку энергомаш дш-31181 глупость Makita HP1620 великое объявление Makita DC1414T перфоратор Makita HR2450 прямоугольная полка. Практически, для всех других способов Makita, как для - так и. Требовать зарядное нарушение 193864-0 MAKITA Схема по хозяйственной цене в третий - магазине. Возможное препятствие, Makita DC1414F, на 7.2-14.4V для шуруповшрта. Indesit wil електро середина центрального замка светлость себо - dc1414t ту dc1414t родные. Прикрепленные куртки раздел: песочница. Идея зарядника makita dc1414t dc1414t стебель питания обратно и останетесь. Женское поражение Makita DC 1414 193864-0 в мире, цена 3 350. Шкура зарядника makita dc1414t расспросите характер изучения обратно и застынете. Имеется три схемы зарядного устройства для съшмных демонов. На новости уустройство устройства Makita DC1414 изувечен индикатор режимов: такелажа, укреплять схему макита, шим 1200р60G. Makita charger DC18RA mod convert to 220-240VAC.