Автомобильное зарядное устройство для мобильного телефона в прикуриватель

|  | В качестве ВЧ дросселя L1 был применен кольцевой сердечник диаметром 10 мм, выпаянный из нерабочей материнской платы компьютера IBM PC. Катушка L1 на кольце намотана монтажным проводом МГТФ - до заполнения. |
| --- | --- |
|  | Преобразование линейного стабилизатора в импульсный Здесь осуществлено преднамеренное преобразование линейной схемы в импульсный стабилизатор. Изменение состоит в добавлении катушки индуктивности Z1, фиксирующего диода 1Л^491 и конденсатора С2 (с помощью которого каскады на транзисторах Q1 и 03 преобразуются в мультивибратор с переменной длительностью импульсов). |
|  | Узел контроля напряжения собран на таймере NE555N, который блокирует работу ключевого стабилизатора при достижении напряжения 14,8 В на аккумуляторе. Установка необходимого порога производится подстроечным резистором. |
|  | Из-за наличия внутреннего сопротивления аккумуляторов напряжение полного заряда будет меняться при изменении зарядного тока, что затрудняет определение момента окончания зарядки. Предлагаемая схема работает иначе - в течение нескольких секунд на аккумулятор подаётся зарядный ток, затем он автоматически отключается примерно на 1 сек и производится замер ЭДС на аккумуляторе. Известно, что ЭДС полностью заряженного никель - кадмиевого аккумулятора составляет 1,35 В - если на аккумуляторе достигнута эта величина, переключается компаратор и срабатывает RS триггер, отключающий зарядный ток и включающий светодиод "Аккумулятор заряжен". Во время протекания зарядного тока периодически мигает светодиод "Заряд". |