МощныеПолевикм

| Tipo | Canal | Tensão Máx. | I ds cont. (25º) / (100º) | I ds pulsante | Rds ( ohms ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BU Z11 | N | 50 V | 33 A / | 134 A | 0,03 |
| BUK453 A/B | N | 100V | 14 A (A)/ 13 A (B) | 56 A(A)/52 A(B) | 0,16(A) / 0,20(B) |
| IRF 520 | N | 100 V | 10 A / 7 A | 40 A | 0,23 |
| IRF 530 | N | 100 V | 16 A / 11 A | 64 A | 0,12 |
| IRF 540 | N | 100 V | 30 A / 21 A | 120 A | 0,065 |
| IRF 630 | N | 200 V | 9 A / 6,3 A | 36 A | 0,004 |
| IRF 640 | N | 200V | 18 A / 11 A | 72 A | 0,150 |
| IRF 730 | N | 400 V | 7,2 A / 4,6 A | 29 A | 1 |
| IRF 740 | N | 400 V | 10 A / 6,3 A | 40 A | 0,5 |
| IRF 830 | N | 500 V | 5,9 A / 3,7 A | 24 A | 1,5 |
| IRF 840 | N | 500 V | 8,5 A / 8,4 A | 34 A | 0,85 |
| IRF Z40 | N | 50 V | 50 A / 35 A | 200 A | 0,022 |
| IRF Z44 | N | 60 V | 50 A / 35,4 A | 200 A | 0,024 |
| IRF 9520 | P | 100 V | 6 A / 4 A | 24 A | 0,60 |
| IRF 9530 | P | 100 V | 12 A / 7,5 A | 48 A | 0,30 |
| IRF 9540 | P | 100 V | 19 A / 12 A | 76 A | 0,20 |
| IRF 9620 | P | 200 V | 3,5 A / 2 A | 14 A | 1,5 |
| IRF 9630 | P | 200 V | 6,5 A / 4 A | 26 A | 0,80 |
| IRF 9640 | P | 200 V | 11 A / 7 A | 44 A | 0,50 |