Распиновка всех разъемов компьютера

http://cxem.net/comp/comp49.php

### Разъемы питания материнской платы

AT разъемы питания материнской платы

| P8 № Сигнал Цвет 1 Power Good оранжевый 2 +5В красный 3 +12В желтый 4 -12В голубой 5 корпус черный 6 корпус черный |  | P9 № Сигнал Цвет 1 корпус черный 2 корпус черный 3 -5В белый 4 +5В красный 5 +5В красный 6 +5В красный |
| --- | --- | --- |

ATX разъем питания материнской платы

| № | Сигнал | № | Сигнал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1* | +3,3 В | 11 | +3,3 В |
| 2 | +3,3 В | 12 | -12 В |
| 3 | Земля | 13* | Земля |
| 4 | +5 В | 14* | Power Supply On |
| 5 | Земля | 15 | Земля |
| 6 | +5 В | 16 | Земля |
| 7 | Земля | 17 | Земля |
| 8 | Power Good | 18 | -5 В |
| 9 | +5 В Standby | 19 | +5 В |
| 10 | +12 В | 20 | +5 В |

## Разъем питания приводов

| № | Сигнал | Цвет |
| --- | --- | --- |
| 1 | +12В | желтый |
| 2 | корпус | черный |
| 3 | корпус | черный |
| 4 | +5В | красный |

## Разъемы для подключения клавиатуры

Внимание! контакты нумеруются не по кругу, обращайте внимание на цифру, стоящую возле контакта.

| DIN5 | PS/2 |
| --- | --- |
| № Сигнал Назначение 1 Тактовая частота Выход 2 Линия данных Вход/Выход 3 Сброс - 4 Корпус Вход 5 +5В Вход | № Сигнал Вход/Выход 1 Линия данных Вход/Выход 2 Не подключен Резерв 3 Корпус Вход 4 +5В Вход 5 Тактовая частота Выход 6 Не подключен Резерв |

## Разъем мыши для COM-порта. (DB-9)

| № | Сигнал |
| --- | --- |
| 1 | MouseData |
| 5 | GND |
| 8 | +5V |
| 9 | MouseClock |

## Разъем кабеля USB

| № | Сигнал | № | Сигнал |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Vcc | B1 | Vcc |
| A2 | Port0 data+ | B2 | Port1 data+ |
| A3 | Port0 data- | B3 | Port1 data- |
| A4 | GND | B4 | GND |

## Разъем инфракрасного модуля

| № | Сигнал |
| --- | --- |
| 1 | IRTX |
| 2 | GND |
| 3 | IRRX |
| 4 | N/C |
| 5 | Vcc |

## Разъем RJ-45 (для соединения витой парой)

(кабель направлен от смотрящего)

При соединении компьютер - хаб используется раскладка "нормально". При каскадировании хабов или при подключении компьютер - компьютер (без хаба) используется раскладка "uplink" на одном конце кабеля, и "нормально" на другом.

| № | нормально | uplink |
| --- | --- | --- |
| 1 | коричневый | коричневый |
| 2 | бело-коричневый | бело-коричневый |
| 3 | зеленый | оранжевый |
| 4 | бело-синий | бело-синий |
| 5 | синий | синий |
| 6 | бело-зеленый | бело-оранжевый |
| 7 | оранжевый | зеленый |
| 8 | бело-оранжевый | бело-зеленый |

## Кабель для подключения дисководов

Жилы с 10 по 16 перекручены - необходимо для идентификации дисковода.

Нечетные контакты - корпус.

| № | Вход/Выход | Сигнал | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Вход | High/normal density | Высокая/нормативная плотность записи |
| 4 | Вход | Unused | Спецификация производителя |
| 6 | Вход | Unused | Спецификация производителя |
| 8 | Выход | Index | Идентификация индексного отверстия |
| 10 | Вход | Motor Enable 0 | Двигатель дисковода A: включен |
| 12 | Вход | Drive Select 1 | Активизация привода B: |
| 14 | Вход | Drive Select 0 | Активизация привода A: |
| 16 | Вход | Motor Enable 1 | Двигатель дисковода B: включен |
| 18 | Вход | Direction Select | Указание направления для головки |
| 20 | Вход | Step | Импульс для движения головки |
| 22 | Вход | Write Data | Запись данных |
| 24 | Вход | Write Gate | Сигнал для перезаписи данных |
| 26 | Выход | Track 00 | Головка стоит на нулевой дорожке |
| 28 | Выход | Write Protect | Наличие защиты диска от записи |
| 30 | Выход | Read Data | Чтение данных |
| 32 | Вход | Side Select | Доступ на первую или вторую сторону |
| 34 | Выход | Drive Status | Готовность привода |

## Кабель для подключения IDE устройств

| Контакт | Вход/Выход | Сигнал | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выход | Reset | Сброс |
| 2 | - | GND | Корпус |
| 3 | Вход/Выход | HD7 | Линия данных 7 |
| 4 | Вход/Выход | HD8 | Линия данных 8 |
| 5 | Вход/Выход | HD6 | Линия данных 6 |
| 6 | Вход/Выход | HD9 | Линия данных 9 |
| 7 | Вход/Выход | HD5 | Линия данных 5 |
| 8 | Вход/Выход | HD10 | Линия данных 10 |
| 9 | Вход/Выход | HD4 | Линия данных 4 |
| 10 | Вход/Выход | HD11 | Линия данных 11 |
| 11 | Вход/Выход | HD3 | Линия данных 3 |
| 12 | Вход/Выход | HD12 | Линия данных 12 |
| 13 | Вход/Выход | HD2 | Линия данных 2 |
| 14 | Вход/Выход | HD13 | Линия данных 13 |
| 15 | Вход/Выход | HD1 | Линия данных 1 |
| 16 | Вход/Выход | HD14 | Линия данных 14 |
| 17 | Вход/Выход | HD0 | Линия данных 0 |
| 18 | Вход/Выход | HD15 | Линия данных 15 |
| 19 | - | GND | Корпус |
| 20 | - | KEY | Ключ разъема (отсутствует) |
| 21 | - | Reserved | Зарезервировано |
| 22 | - | GND | Корпус |
| 23 | Выход | IOW | Строб чтения |
| 24 | - | GND | Корпус |
| 25 | Выход | IOR | Строб записи |
| 26 | - | GND | Корпус |
| 27 | Вход | IOCHRDY | Готовность канала ввода/вывода |
| 28 | Выход | ALE | Строб адреса |
| 29 | - | Reserved | Зарезервировано |
| 30 | - | GND | Корпус |
| 31 | Вход | IRQ14 | Запрос на прерывание |
| 32 | Вход | HIO16 | Признак обращения к 16-разрядному порту |
| 33 | Выход | HA1 | Линия адреса 1 |
| 34 | Вход/Выход | Reserved | Зарезервировано |
| 35 | Выход | HA0 | Линия адреса 0 |
| 36 | Выход | HA2 | Линия адреса 2 |
| 37 | Выход | CS0 | Выбор диска 1 |
| 38 | Выход | CS1 | Выбор диска 2 |
| 39 | Вход/Выход | ACTIV | Подтверждение выбора диска |
| 40 | - | GND | Корпус |

## Параллельный интерфейс

Назначение контактов разъемов кабеля Centronics

| 25 pin | 36 pin | Сигнал | Вход/Выход | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | STROBE | Выход | Готовность данных |
| 2 | 2 | D0 | Выход | 1 бит данных |
| 3 | 3 | D1 | Выход | 2 бит данных |
| 4 | 4 | D2 | Выход | 3 бит данных |
| 5 | 5 | D3 | Выход | 4 бит данных |
| 6 | 6 | D4 | Выход | 5 бит данных |
| 7 | 7 | D5 | Выход | 6 бит данных |
| 8 | 8 | D6 | Выход | 7 бит данных |
| 9 | 9 | D7 | Выход | 8 бит данных |
| 10 | 10 | ACK | Вход | Контроль приема данных |
| 11 | 11 | BUSY | Вход | Принтер не готов к приему (занят) |
| 12 | 12 | PE | Вход | Конец бумаги |
| 13 | 13 | SLCT | Вход | Контроль состояния принтера |
| 14 | 14 | AF | Выход | Автоматический перевод строки (LF) после перевода каретки (CR) |
| 15 | 32 | ERROR | Вход | Ошибка |
| 16 | 31 | INIT | Выход | Инициализация принтера |
| 17 | 36 | SLCT IN | Выход | Принтер в состоянии on-line |
| 18 | 33 | GND | - | Корпус |
| 19 | 19 | GND | - | Корпус |
| 20 | 20 | GND | - | Корпус |
| 21 | 21 | GND | - | Корпус |
| 22 | 22 | GND | - | Корпус |
| 23 | 23 | GND | - | Корпус |
| 24 | 24 | GND | - | Корпус |
| 25 | 25 | GND | - | Корпус |
| - | 15 | GND/NC | - | Корпус/свободный |
| - | 16 | GND/NC | - | Корпус/свободный |
| - | 17 | GND | - | Корпус для монтажной платы принтера |
| - | 18 | +5V DC | Вход | +5 В |
| - | 26 | GND | - | Корпус |
| - | 27 | GND | - | Корпус |
| - | 28 | GND | - | Корпус |
| - | 29 | GND | - | Корпус |
| - | 30 | GND | - | Корпус |
| - | 34 | NC | - | Свободный |
| - | 35 | +5V DC/NC | - | +5 В/свободный |

## Последовательная передача данных

Назначение контактов разъемов последовательного интерфейса (RS-232)

| DB9 | DB25 | Сигнал | Вход/Выход | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | DCD (Data Carrier Detect) | Вход | Обнаружение несущей данных |
| 2 | 3 | RXD (Recive Data) | Вход | Принимаемые данные |
| 3 | 2 | TXD (Transmit Data) | Выход | Передаваемые данные |
| 4 | 20 | DTR (Data Terminal Ready) | Выход | Готовность терминала |
| 5 | 7 | GND (Ground) | Корпус | Сигнальная земля |
| 6 | 6 | DSR (Data Set Ready) | Вход | Готовность модема |
| 7 | 4 | RTS (Request To Send) | Выход | Запрос передачи |
| 8 | 5 | CTS (Clear To Send) | Вход | Сброс для передачи |
| 9 | 22 | RI (Ring Indicator) | Вход | Индикатор звонка |

## Кабель Null-Modem

## Переходник с PS/2 на 9ти контактный RS232

| PS/2 | RS232 |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | Не занят |
| 3 | 3, связан с контактом 5 |
| 4 | Связан с контактами 7 и 9 |
| 5 | 6 |
| 6 | Не занят |

## Назначение выводов 9ти контактного разъема для подключения цифрового (TTL) монитора

| № | Сигнал цветного монитора (EGA) | Сигнал монохромного монитора (MDA) | Сигнал цветного монитора (CGA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | Корпус | Корпус |
| 2 | Контрольный красный | Корпус | Корпус |
| 3 | Красный | Свободный | Красный |
| 4 | Зеленый | Свободный | Зеленый |
| 5 | Синий | Свободный | Синий |
| 6 | Контрольный зеленый | Интенсивность | Интенсивность |
| 7 | Контрольный синий | Видеосигнал | Видеосигнал |
| 8 | Сигнал синхронизации по горизонтали | Сигнал синхронизации по горизонтали | Сигнал синхронизации по горизонтали |
| 9 | Сигнал синхронизации по вертикали | Сигнал синхронизации по вертикали | Сигнал синхронизации по вертикали |

## Назначение выводов 15ти контактного разъема для 
подключения аналогового монитора

| № | Назначение | Сигнал цветного монитора | Сигнал монохромного монитора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красный | Красный | Нет вывода |
| 2 | Зеленый | Зеленый | Вход видеосигнала |
| 3 | Синий | Синий | Нет вывода |
| 4 | Свободный | Свободный | Нет вывода |
| 5 | Корпус | Тестирование | Тестирование |
| 6 | Контрольный красный (корпус) | Контрольный красный | Контрольный красный |
| 7 | Контрольный зеленый (корпус) | Контрольный зеленый | Контроль видеосигнала |
| 8 | Контрольный синий (корпус) | Контрольный синий | Нет вывода |
| 9 | Управление | Нет вывода | Нет вывода |
| 10 | Контроль синхроимпульсов (корпус) | Корпус | Корпус |
| 11 | Сигнал ID монитора | Корпус | Нет вывода |
| 12 | Сигнал ID монитора | Свободный | Корпус |
| 13 | Синхронизация по горизонтали | Сигнал синхронизации по горизонтали | Сигнал синхронизации по горизонтали |
| 14 | Синхронизация по вертикали | Сигнал синхронизации по вертикали | Сигнал синхронизации по вертикали |
| 15 | Свободный | Нет вывода | Нет вывода |

## Переходник 9 на 15 контактов

| Назначение вывода 9ти контактного разъема | № | № | Назначение вывода 15ти контактного разъема |
| --- | --- | --- | --- |
| Красный | 1 | 1 | Красный |
| Зеленый | 2 | 2 | Зеленый |
| Синий | 3 | 3 | Синий |
| Синхронизация по горизонтали | 4 | 13 | Синхронизация по горизонтали |
| Синхронизация по вертикали | 5 | 14 | Синхронизация по вертикали |
| Красный (корпус) | 6 | 6 | Контрольный красный |
| Зеленый (корпус) | 7 | 7 | Контрольный зеленый |
| Синий (корпус) | 8 | 8 | Контрольный синий |
| Синхросигнал (корпус) | 9 | 10 | Корпус (цифровой) |
|  |  | 5 | Корпус |

## Назначение выводов игрового порта

| № | Сигнал |
| --- | --- |
| 1 | +5В |
| 2 | Кнопка 4 |
| 3 | Позиция 0 |
| 4 | Корпус |
| 5 | Корпус |
| 6 | Позиция 1 |
| 7 | Кнопка 5 |
| 8 | +5В |
| 9 | +5В |
| 10 | Кнопка 6 |
| 11 | Позиция 2 |
| 12 | Корпус |
| 13 | Позиция 3 |
| 14 | Кнопка 7 |
| 15 | +5В |

## Слоты расширения материнской платы

(не совсем про кабели, но пригодится)

8ми битный слот

| Сторона монтажа | Сторона пайки |
| --- | --- |
| № | Сигнал | Значение | № | Сигнал | Значение |
| A1 | I/O CH CK | Контроль канала ввода-вывода | B1 | GND | Земля |
| A2 | D7 | Линия данных 8 | B2 | RES DRV | Сигнал Reset |
| A3 | D6 | Линия данных 7 | B3 | +5V | +5В |
| A4 | D5 | Линия данных 6 | B4 | IRQ2 | Запрос прерывания 2 |
| A5 | D4 | Линия данных 5 | B5 | -5V | -5В |
| A6 | D3 | Линия данных 4 | B6 | DRQ2 | Запрос DMA 2 |
| A7 | D2 | Линия данных 3 | B7 | -12V | -12В |
| A8 | D1 | Линия данных 2 | B8 | RES | Зарезервировано |
| A9 | D0 | Линия данных 1 | B9 | +12V | +12В |
| A10 | I/O CN RDY | Контроль готовности канала ввода-вывода | B10 | GND | Земля |
| A11 | AEN | Adress Enable, контроль за шиной при CPU и DMA-контроллере | B11 | MEMW | Данные записываются в память |
| A12 | A19 | Адресная линия 20 | B12 | MEMR | Данные считываются из памяти |
| A13 | A18 | Адресная линия 19 | B13 | IOW | Данные записываются в I/O порт |
| A14 | A17 | Адресная линия 18 | B14 | IOR | Данные читаются из I/O порта |
| A15 | A16 | Адресная линия 17 | B15 | DACK3 | DMA-Acknowledge (подтверждение) 3 |
| A16 | A15 | Адресная линия 16 | B16 | DRQ3 | Запрос DMA 3 |
| A17 | A14 | Адресная линия 15 | B17 | DACK1 | DMA-Acknowledge (подтверждение) 1 |
| A18 | A13 | Адресная линия 14 | B18 | IRQ1 | Запрос прерывания 1 |
| A19 | A12 | Адресная линия 13 | B19 | REFRESH | Регенерация памяти |
| A20 | A11 | Адресная линия 12 | B20 | CLC | Системный такт 4,77 МГц |
| A21 | A10 | Адресная линия 11 | B21 | IRQ7 | Запрос прерывания 7 |
| A22 | A9 | Адресная линия 10 | B22 | IRQ6 | Запрос прерывания 6 |
| A23 | A8 | Адресная линия 9 | B23 | IRQ5 | Запрос прерывания 5 |
| A24 | A7 | Адресная линия 8 | B24 | IRQ4 | Запрос прерывания 4 |
| A25 | A6 | Адресная линия 7 | B25 | IRQ3 | Запрос прерывания 3 |
| A26 | A5 | Адресная линия 6 | B26 | DACK2 | DMA-Acknowledge (подтверждение) 2 |
| A27 | A4 | Адресная линия 5 | B27 | T/C | Terminal Count, сигнализирует конец DMA-трансформации |
| A28 | A3 | Адресная линия 4 | B28 | ALE | Adress Latch Enabled, расстыковка адрес/данные |
| A29 | A2 | Адресная линия 3 | B29 | +5V | +5В |
| A30 | A1 | Адресная линия 2 | B30 | OSC | Частота тактового генератора 14,31818 МГц |
| A31 | A0 | Адресная линия 1 | B31 | GND | Земля |

16ти битный слот

| Сторона монтажа | Сторона пайки |
| --- | --- |
| № | Сигнал | Значение | № | Сигнал | Значение |
| A1 | I/O CH CK | Контроль канала ввода-вывода | B1 | GND | Земля |
| A2 | D7 | Линия данных 8 | B2 | RES DRV | Сигнал Reset |
| A3 | D6 | Линия данных 7 | B3 | +5V | +5В |
| A4 | D5 | Линия данных 6 | B4 | IRQ9 | Каскадирование второго контроллера прерываний |
| A5 | D4 | Линия данных 5 | B5 | -5V | -5В |
| A6 | D3 | Линия данных 4 | B6 | DRQ2 | Запрос DMA 2 |
| A7 | D2 | Линия данных 3 | B7 | -12V | -12В |
| A8 | D1 | Линия данных 2 | B8 | RES | Коммуникация с памятью без времени ожидания |
| A9 | D0 | Линия данных 1 | B9 | +12V | +12В |
| A10 | I/O CN RDY | Контроль готовности канала ввода-вывода | B10 | GND | Земля |
| A11 | AEN | Adress Enable, контроль за шиной при CPU и DMA-контроллере | B11 | SMEMW | Данные записываются в память (до 1М байта) |
| A12 | A19 | Адресная линия 20 | B12 | SMEMR | Данные считываются из памяти (до 1 Мбайта) |
| A13 | A18 | Адресная линия 19 | B13 | IOW | Данные записываются в I/O порт |
| A14 | A17 | Адресная линия 18 | B14 | IOR | Данные читаются из I/O порта |
| A15 | A16 | Адресная линия 17 | B15 | DACK3 | DMA-Acknowledge (подтверждение) 3 |
| A16 | A15 | Адресная линия 16 | B16 | DR Q3 | Запрос DMA 3 |
| A17 | A14 | Адресная линия 15 | B17 | DACK1 | DMA-Acknowledge (подтверждение) 1 |
| A18 | A13 | Адресная линия 14 | B18 | IRQ1 | Запрос IRQ 1 |
| A19 | A12 | Адресная линия 13 | B19 | REFRESH | Регенерация памяти |
| A20 | A11 | Адресная линия 12 | B20 | CLC | Системный такт 4,77 МГц |
| A21 | A10 | Адресная линия 11 | B21 | IRQ7 | Запрос IRQ 7 |
| A22 | A9 | Адресная линия 10 | B22 | IRQ6 | Запрос IRQ 6 |
| A23 | A8 | Адресная линия 9 | B23 | IRQ5 | Запрос IRQ 5 |
| A24 | A7 | Адресная линия 8 | B24 | IRQ4 | Запрос IRQ 4 |
| A25 | A6 | Адресная линия 7 | B25 | IRQ3 | Запрос IRQ 3 |
| A26 | A5 | Адресная линия 6 | B26 | DACK2 | DMA-Acknowledge (подтверждение) 2 |
| A27 | A4 | Адресная линия 5 | B27 | T/C | Terminal Count, сигнализирует конец DMA-трансформации |
| A28 | A3 | Адресная линия 4 | B28 | ALE | Adress Latch Enabled, расстыковка адрес/данные |
| A29 | A2 | Адресная линия 3 | B29 | +5V | +5В |
| A30 | A1 | Адресная линия 2 | B30 | OSC | Такт осциллятора 14,31818 МГц |
| A31 | A0 | Адресная линия 1 | B31 | GND | Земля |
| C1 | SBHE | System Bus High Enabled, сигнал для 16-разрядных данных | D1 | MEM CS 16 | Memory Chip Select (выбор) |
| C2 | LA23 | Адресная линия 24 | D2 | I/O CS 16 | I/O карта с 8 бит/16 бит переносом |
| C3 | LA22 | Адресная линия 23 | D3 | IRQ10 | Запрос прерывания 10 |
| C4 | LA21 | Адресная линия 22 | D4 | IRQ11 | Запрос прерывания 11 |
| C5 | LA20 | Адресная линия 21 | D5 | IRQ12 | Запрос прерывания 12 |
| C6 | LA19 | Адресная линия 20 | D6 | IRQ15 | Запрос прерывания 15 |
| C7 | LA18 | Адресная линия 19 | D7 | IRQ14 | Запрос прерывания 14 |
| C8 | LA17 | Адресная линия 18 | D8 | DACK0 | DMA-Acknowledge (подтверждение) 0 |
| C9 | MEMR | Чтение данных из памяти | D9 | DRQ0 | Запрос DMA 0 |
| C10 | MEMW | Запись данных в память | D10 | DACK5 | DMA-Acknowledge (подтверждение) 5 |
| C11 | SD8 | Линия данных 9 | D11 | DRQ5 | Запрос DMA 5 |
| C12 | SD9 | Линия данных 10 | D12 | DACK6 | DMA-Acknowledge (подтверждение) 6 |
| C13 | SD10 | Линия данных 11 | D13 | DRQ6 | Запрос DMA 6 |
| C14 | SD11 | Линия данных 12 | D14 | DACK7 | DMA-Acknowledge (подтверждение) 7 |
| C15 | SD12 | Линия данных 13 | D15 | DRQ7 | Запрос DMA 7 |
| C16 | SD13 | Линия данных 14 | D16 | +5V | +5В |
| C17 | SD14 | Линия данных 15 | D17 | MASTER | Сигнал Busmaster |
| C18 | SD15 | Линия данных 16 | D18 | GND | Земля |

## Назначение выводов слота PCI

| № | Сигнал (сторона пайки) | Сигнал (сторона монтажа) | № | Сигнал (сторона пайки) | Сигнал (сторона монтажа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRST# | -12V | 48 | GND | AD10 |
| 2 | +12V | TCK | 49 | AD09 | GND |
| 3 | TMS | GND | 50 | GND/5V | GND/5V |
| 4 | TDI | TDO | 51 | GND/5V | GND/5V |
| 5 | +5V | +5V | 52 | C/BE0 | AD08 |
| 6 | INTA# | +5V | 53 | +3,3V | AD07 |
| 7 | INTC# | INTB# | 54 | AD06 | +3,3V |
| 8 | +5V | INTD# | 55 | AD04 | AD05 |
| 9 | Reserved | PRSNT1# | 56 | GND | AD03 |
| 10 | +5V | Reserved | 57 | AD02 | GND |
| 11 | Reserved | PRSNT2 | 58 | AD00 | AD01 |
| 12 | GND/3,3V | GND/3,3V | 59 | +5V | +5V |
| 13 | GND/3,3V | GND/3,3V | 60 | REQ64# | ACK64# |
| 14 | Reserved | Reserved | 61 | +5V | +5V |
| 15 | RST# | GND | 62 | +5V | +5V |
| 16 | +5V | CLK | 63 | GND | Reserved |
| 17 | GNT# | GND | 64 | C/BE7# | GND |
| 18 | GND | REQ# | 65 | C/BE5# | C/BE6# |
| 19 | Reserved | +5V | 66 | +5V | C/BE4# |
| 20 | AD30 | AD31 | 67 | PAR64 | GND |
| 21 | +3,3V | AD29 | 68 | AD62 | A63 |
| 22 | AD28 | GND | 69 | GND | A61 |
| 23 | AD26 | AD27 | 70 | AD60 | +5V |
| 24 | GND | AD25 | 71 | AD58 | AD59 |
| 25 | AD24 | +3,3V | 72 | GND | AD57 |
| 26 | IDSEL | C/BE3# | 73 | AD56 | GND |
| 27 | +3,3V | AD23 | 74 | AD54 | AD55 |
| 28 | AD22 | GND | 75 | +5V | AD53 |
| 29 | AD20 | AD21 | 76 | AD52 | GND |
| 30 | GND | AD19 | 77 | AD50 | AD51 |
| 31 | AD18 | +3,3V | 78 | GND | AD49 |
| 32 | AD16 | AD17 | 79 | AD48 | GND |
| 33 | 3,3V | C/BE2#80 | 80 | AD46 | AD47 |
| 34 | FRAME# | GND | 81 | GND | AD45 |
| 35 | GND | IRDY# | 82 | AD44 | GND |
| 36 | TRDY# | 3,3V | 83 | AD42 | AD43 |
| 37 | GND | DEVSEL# | 84 | +5V | AD41 |
| 38 | STOP# | GND | 85 | AD40 | GND |
| 39 | +3,3V | LOCK# | 86 | AD38 | AD39 |
| 40 | SDONE | PERR# | 87 | GND | AD37 |
| 41 | SBO# | +3,3V | 88 | AD36 | +5V |
| 42 | GND | SERR# | 89 | AD34 | AD35 |
| 43 | PAR | +3,3V | 90 | GND | AD33 |
| 44 | AD15 | C/BE1 | 91 | AD32 | GND |
| 45 | +3,3V | AD14 | 92 | Reserved | Reserved |
| 46 | AD13 | GND | 93 | GND | Reserved |
| 47 | AD11 | AD12 | 94 | Reserved | GND |