2S 7,4 V 3A

Описание:

Защита от короткого замыкания

Защита от избыточного заряда

Защита от избыточной разрядки

Защита от избыточной силы тока

Защита от перезаряда обнаружения Напряжение: 4,25-4,35 V ± 0,05 V

Защита от разрядки обнаружения Напряжение: 2,3-3,0 V ± 0,05 V

Максимальный рабочий ток: 3A

Переходного тока: 5A

Рабочая температура: -40-50 градусов

Внутреннее сопротивление: менее 45 м Ω

B + B-: интерфейс сердечника батареи

P + P-: разъем аккумуляторной платы

Мб: точка подключения между батареями

B +: аккумулятор V + Положительный

B-: аккумулятор V-отрицательный

P +: выход/зарядка V +

P-: выход/зарядка V-

Размеры: прибл. 36x6x 1 мм/1,42 "x 0,24" x 0,04"

Защитная плата зарядного устройства для полимерных литиевых батарей 3S 6A, защитный модуль для зарядки литий-ионных батарей 3 шт., литиевая батарея 18650

1. Модель: 3 серийный 12V 6A Защитная плата специально для 18650

2. Размер: 53*17*2,5 мм

3. Непрерывный рабочий ток:<6A

4. Зарядка Напряжение: 12,6-14V

5. Ток зарядки:<6A

6. Защита от перезарядки напряжение: одноэлементная 4,20 В +/-0,025 в

7. Защита от перегрузки напряжение: одноэлементная 2,50 В +/-0,1 в

8. Защита от короткого замыкания: Да

9. Применение Подходит: 3,7 V cell/3 serial

10. Мощность нагрузки: Notice:
1.Firstly detect cell voltage is basically stable,then serial connection
2.When soldering protection board,soldering iron and protection board touch time should not be too long,wihin 1.5s is best

4S 4,2 v литий-ионная балансировочная плата, литий-ионная балансировочная плата для полной зарядки аккумулятора

Балансировочная плата подходит для литий-ионного аккумулятора BMS, который без функции баланса, с целью выравнивания функции зарядки литиевой батареи, сделать аккумулятор каждой серии заряда одновременно.

Примечание: балансировочная плата должна использоваться вместе, и BMS не имеет функции балансировки

Параметр:

Баланс напряжения для каждой ячейки: 4,2 В

Баланс тока для каждой ячейки: 66ма

Размер: l25мм * w22мм

Балансировщик-это лишь вспомогательная функция, балансировка означает, что при зарядке батареи каждая серия батареи должна иметь одинаковое напряжение.Когда напряжение одной ячейки достигает 4,2 В, других ячеек нет, первое напряжение ячейки будет разрядиться, чтобы дождаться, когда другие ячейки вырастут до того же уровня.

Примечание:

Разница внутреннего сопротивления батареи в пределах 5 миллиом, напряжение в пределах 0,03 в, емкость варьируется в пределах 50 мА

Напряжение отключения зависит от параметров BMS.

Примечание: балансировщик начинает балансировать, когда одна ячейка получает 4,2 В, напряжение отключения зависит от настройки BMS, но отсекающее напряжение bms требует более 4,25 в, что намного лучше.

4S Инструкция по Cnnection:

B4 + положительная батарея подключения;

B3 + Подключите точку между батареей 1 и батареей 2;

B2 + Подключите точку между батареей 2 и батареей 3;

В1 + Подключите точку между батареей 3 и батареей 4

B-подключение батареи отрицательный;

# 10 шт., защитная плата для зарядки литий-ионных и литиевых аккумуляторов 3,7 18650 в 3 А с паяльным ремнем #246061

Спецификация:

Размер одной защитной платы: 28 мм * 3 мм

С размером никелевой пластины: 90 мм * 3 мм

Длина: 80 мм

Напряжение при обнаружении перезаряда: 4,275 ± 0,025 в

Напряжение восстановления перезаряда: 4,075 ± 0,025 в

Напряжение при обнаружении переразряда: 2,50 ± 0,1 в

Напряжение восстановления переразряда: 2,90 ± 0,1 в

Ток защиты от перегрузки по току: 2,5 ± А

Нормальный ток разряда: 2 А

Время защиты от короткого замыкания: ≤ 50 мкс

Нормальный рабочий Потребляемый ток: ≤ 6 мкА

Потребление тока в режиме ожидания: ≤ 0,6 мкА

Рабочее сопротивление: ≤ 50 мОм

Основные функции: защита от перезарядки, защита от переразряда, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки по току

Встроенная высокоточная схема определения напряжения

Защита от перезарядки, защита от переразряда, перегрузки по току, от короткого замыкания

Через трубку МОП можно контролировать заряд и разряд аккумулятора

Широкий диапазон рабочих температур от-40 ° C до + 55 ° C

Низкое потребление тока

Детали: 2 MOS DW01A Seiko 8205A

|  | DW01A-это схема защиты литиевой батареи, чтобы избежать перезаряда, переразряда. Слишком большой ток может сократить срок службы батареи или повредить аккумулятор. Он обладает высокой точностью определения напряжения и цепи задержки времени. 8205A имеет преимущество внутренней интеграции двух идентичных nmos-трубок для защитной цепи литиевой батареи очень удобна. |
| --- | --- |

Описание подключения:

B + подключение к аккумулятору + B-подключение к аккумулятору- V + для выходного входа аккумулятора + V-для выхода аккумулятора-