RM3270T

Высокоточный преобразователь AC / DC с обратной связью Высокоточная CV / CC

Иcпользован в ЗУ DVD плеера SONY - 9,5V

https://wenku.baidu.com/view/e04e8220001ca300a6c30c22590102020740f294

RM3270T - это высокопроизводительная автономная микросхема управления питанием PFM, которая может использоваться в зарядных устройствах и адаптерах переменного тока переменного тока с низким энергопотреблением. Она использует схему применения топологии обратной связи с первичной стороны, исключая оптрон и TL431. Внутренний встроенный высокоточный контроллер постоянного напряжения достигает ± 5% точности.

В режиме постоянного напряжения вывод INV стабилизирует выходное напряжение путем отбора напряжения вспомогательной обмотки. В режиме постоянного тока выходной ток и выходная мощность настраиваются резистором RS, подключенным к штырю CS.

Стоит отметить, что RM3270T обеспечивает высокую нагрузку посредством встроенной компенсации линии. Когда постоянное напряжение представляет собой легкую нагрузку, коэффициент дежурства стабилизируется методом ШИМ.

RM3270T включает в себя множество функций защиты: плавный пуск, ограничение по циклу тока, защиту от перенапряжения VDD, запирание перенапряжения VDD и блокировку минимального напряжения, а также встроенную технологию скачкообразной перестройки частоты для повышения устойчивости к электромагнитным помехам.

Функциональные характеристики

 ± 5% постоянное напряжение постоянного тока / постоянный ток в диапазоне полного напряжения

 Первичное обнаружение, отсутствие оптрона и TL431

 встроенное адаптивное регулирование тока пикового тока

 Встроенная компенсация индуктивности первичной обмотки

 Программируемая компенсация падения напряжения в сети

 Технология запуска плавного пуска

 Встроенная технология заглушения передней кромки

 Технология ограничения тока по циклу

 Защита от перенапряжения VDD / блокировка минимального напряжения / блокировка перенапряжения

Область применения

 Портативное зарядное устройство для мобильного телефона

 Зарядное устройство для цифровой камеры  Малый адаптер питания

 настольный / телевизионный вспомогательный источник питания и т. Д.

Предельный параметр

Значение напряжения стока -0.3VtoBVdss

VDD входное напряжение -0.3VtoVdd_clamp

Зажим VDD течет в максимальный ток 10mA

COMP входное напряжение -0.3Vto7V

CS входное напряжение -0.3Vto7V

INV входное напряжение -0.3Vto7V

максимальная рабочая температура соединения Tj

150 ° C

диапазон температур хранения -55 до 150 ° C

температура пайки

260 ℃ / 10S

Номер контакта

1GND Заземляющий контакт

2GATE Выходной штекерный штекер выходного гнезда

3CS Входной разъем для измерения тока

4INV Дополнительный контакт обратной связи для намотки, подключенный к обмотке обратной связи через делитель напряжения на контуре компенсации непрерывного напряжения

5COMP,

6 VCC Вход питания

RM3270T  Функциональная схема.

Блок-схема Электрические характеристики (TA = 25 ° C, VCC = 16 В)

| Символ | параметр | условия испытания | минимальное значение | типичное значение | максимальная единица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Блок питания